30.05.2020г. преподаватель Горшкова Ольга Петровна.

Урок по дисциплине «Основы строительного черчения»

Группы 15 профессии «мастер отделочных строительных работ»

в рамках программы дистанционного обучения.

Добрый день уважаемые учащиеся группы 15!

Вашему вниманию предлагается урок по данной дисциплине, продолжительность занятия – 2часа.

Сегодня мы с вами продолжаем  изучение нового раздела «Архитектурно-строительные рабочие чертежи».

Тема учебного занятия  ПЗ №7 : «Вычерчивание плана здания».

Целью нашего урока  является:  выполнить чертеж на чертежной  бумаге  формата А4 фрагмент плана здания. В масштабе 3:1!

Вам предлагается последовательность выполнения чертежа:

- Нанесение рамки на формат А4;

- Нанесение штампа;

- Выбрать масштаб;

- Нанесение координационных осей, их обозначение;

- Нанесение размерных линий;

- Нанесение наружных и внутренних стен, перегородок;

- Нанесение окон, дверей, лестниц, сантехоборудования;

- Проверить чертеж выполненный в тонких линиях, исправить ошибки и обвести толстой линией;

- Проставить размеры!    Внутри помещений размеры не ставить!!!;

Размеры и надписи на чертежах выполняются чертежным шрифтом!!!

- Заполнить штамп.

Вам предлагается образец поэтапного вычерчивания фрагмента плана здания.  Внимательно рассмотрите его и согласно вышеизложенной последовательности выполнить чертеж в масштабе 3:1.

В результате у вас должно получиться одно изображение плана!

30.05.2020г.  Преподаватель Горшкова Ольга Петровна.

Урок по дисциплине «Основы строительного черчения»

Группы 15 профессии «мастер отделочных строительных работ»

в рамках программы дистанционного обучения.

Добрый день уважаемые учащиеся группы 15!

Вашему вниманию предлагается урок по данной дисциплине, продолжительность занятия – 2часа.

Сегодня мы с вами продолжаем  изучение нового раздела «Архитектурно-строительные рабочие чертежи».

Тема сегодняшнего занятия: «Вычерчивание планов зданий».

Целью нашего урока  является: ознакомление учащихся с чертежами разрезов зданий, их содержанием и видами.

Предлагаемый материал для конспектирования.

На начальной стадии проектирования, чтобы выявить внутренний вид помещения и расположение архитектурных элементов интерьера, составляют архитектурные или контурные разрезы здания, на которых не показывают конструкции фундаментов, перекрытий, стропил и др. элементов, но проставляют размеры и высотные отметки, необходимые для проработки фасадов.

Архитектурные разрезы вместе с развертками стен и потолков используют также при проектировании внутренних отделочных интерьеров зданий, при составлении проектов реконструкции и выполнения отделочных восстановительных работ.

На стадии разработки рабочих чертежей выполняют конструктивные разрезы здания, на которых показывают конструктивные элементы здания (фундаменты, перекрытия, крыши) и их сопряжения.

В рабочих чертежах направление взгляда для разрезов принимают, как правило, по плану – снизу вверх и справа налево.

На разрезах зданий и сооружений координационные оси выносят вниз, проставляют в кружках соответствующие марки, проводят размерную линию и наносят на ней размеры между смежными осями. Положение конструктивных элементов зданий по высоте, размеры оконных дверных проемов проставляют на выносных линиях уровней соответствующих элементов; проставляют также отметки уровня земли и верха кровли.  Внутри разреза наносят высоты этажей, а также высотные отметки уровней полов и площадок лестницы.

На разрезах наносят размеры между координационными осями, высоты оконных и дверных проемов.

Домашнее задание:

Внимательно прочитать сначала задание: последовательность выполнения чертежа плана!

Перенести чертеж плана здания с миллиметровой бумаги  на чертежную бумагу  формата  А4. Соблюдайте все правила выполнения чертежей! Толщину линий,шрифты!

Справочная литература: Ю.И.Короев «Черчение для строителей» стр.125-127.

Электронная библиотека ЭБС ЮРАЙТ,  сайты интернета.

При выполнении заданий по черчению не забывайте писать разборчиво дату занятия, тему урока и конспект.

Выполнять задания вовремя и отправлять на электронную почту

до 16-00 часов..       Жду фото  выполненного чертежа!!!

Отправлять фотоотчет вы можете на адрес электронной почты:

olganikipel@mail.ru или на ватсап по номеру 8909-45-24-126.

Желательно на почту!!!

Спасибо за внимание !         Желаю удачи!!!

P.S  убедительная просьба присылать работы вовремя! И выполнить все долги! Полгруппы не работают! Будут проблемы с аттестацией!