21.05.2020г. преподаватель Горшкова Ольга Петровна.

Урок по дисциплине Основы строительного черчения

Группы 15 профессии «мастер отделочных строительных работ»

в рамках программы дистанционного обучения.

Добрый день уважаемые учащиеся группы 15!

Вашему вниманию предлагается урок по данной дисциплине, продолжительность занятия – 2часа.

Сегодня мы с вами продолжаем  изучение нового раздела «Архитектурно-строительные рабочие чертежи».

Тема сегодняшнего занятия: «Координационные оси».

Целью нашего урока  является: изучить с  учащимися  назначение координационных осей, их нанесение на чертежах.

Предлагаемый материал для конспектирования.

Здание или сооружение в плане  расчленяется осевыми линиями на ряд элементов.

Эти линии, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен, колонн), называются продольными и поперечными координационными осями.

Расстояние между координационными осями в плане здания называется шагом.

По преобладающему в плане направлению шаг может быть продольным или поперечным

Расстояние  между продольными координационными осями здания, которое соответствует пролету основной несущей конструкции перекрытия  или покрытия называется пролетом.

За высоту этажа (Нэт) принимают расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа. В одноэтажном здании высота (Н) этажа равна  расстоянию от уровня пола  до нижней грани конструкции покрытия.

Для определения взаимного расположения элементов здания применяют сетку координационных осей его несущих конструкций. Координационные  оси наносят штрих пунктирными линиями и обозначают марками в кружках

Для маркировки координационных осей используют арабские цифры и прописные буквы. Цифрами маркируют оси по стороне здания с большим количеством координационных осей.

Последовательность маркировки  осей принимают слева направо  и снизу вверх. Маркировку осей располагают по левой и нижней стороне плана здания.

В зданиях с несущими продольными или поперечными стенами привязку к координационным осям наружных и внутренних стен производят следующим  образом: внутреннюю грань наружной стены размещают от координационной оси на расстоянии а=100мм для опирания плит перекрытия; допускается также совмещать внутреннюю грань наружной стены с координационной осью при наружных самонесущих и навесных стенах в каркасных зданиях.

Во внутренних стенах геометрическая ось симметрии стены должна совпадать с координационной осью за исключением стен лестничных клеток и стен с каналами, где допускаются отступления от этого правила.

Домашнее задание: Выполнить конспект, рассмотреть и изучить нанесение координационных осей. Выполнить рисунки 138,139,140. На миллиметровой бумаге.

Справочная литература: Ю.И.Короев «Черчение для строителей» стр.104.

Электронная библиотека ЭБС ЮРАЙТ,  сайты интернета.

При выполнении заданий по черчению не забывайте писать разборчиво дату занятия, тему урока и конспект. Внимательно читайте задания!

Выполнять задания вовремя и отправлять на электронную почту

до 16-00 часов..       Жду фото  выполненных чертежей!!!

Отправлять фотоотчет вы можете на адрес электронной почты:

olganikipel@mail.ru или на ватсап по номеру 8909-45-24-126.

Желательно на почту!!!

Спасибо за внимание !         Желаю удачи!!!

P.S  убедительная просьба присылать работы вовремя! И выполнить все долги! Полгруппы не работают! Будут проблемы с аттестацией!